Hinweise zur Punktnummerierung in ALKIS

Mit der Einführung von ALKIS wurden sämtliche GK Punktnummern

in UTM Punktnummern umnummeriert.

Dabei kam folgender Algorithmus zum Einsatz:

Die Schlüsselzahlen 1 – 4 wurden für die alten GK Quadrate im Bereich eines DGK Blattes verteilt und treten an die Stelle der alten Punktart.

SZ 1 steht für ein GK Quadrat     gerade/    gerade 		z.B.: 3418 5728 (DGK Blatt 1828)

SZ 4 steht für ein GK Quadrat ungerade/ungerade 		z.B.: 3419 5729 (DGK Blatt 1828)

Für Punkte mit einer Doppelbedeutung (FU Kennung) wurden für die zweiten Bedeutungen die SZ 5 – 8 verwendet.

Beispiel alte GK Nummer ( neue UTM Nummer

34571828 2 51005             (  3 2418 5728 151005

34571829 2 51005             (  3 2418 5728 351005

Die gültigen UTM-Punktnummern sind in den Rissen bis maximal 6-stellig  anzugeben, jedoch ohne führende Nullen.

# Text boxes

112

151003

151002